## Slide 1
Pandu Gelombang Planar
dan Directional Coupler
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
01
Analisis modus TE dan simulasi perpindahan daya
Struktur simetris · λ = 1,55 µm
Program Studi Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran
Notes: Durasi 25 detik. Jelaskan bahwa presentasi menghubungkan struktur, modus, dan perpindahan daya. Seluruh angka adalah hasil model ideal. Total pemaparan sekitar 16 menit dan tersedia sekitar 4 menit untuk tanya jawab.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 2
Struktur pandu gelombang planar
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
02
Selubung n₁
Teras n₂ > n₁, n₃
Selubung n₃
x melintang
z arah propagasi
Simetris
n₁ = n₃
Asimetris
n₁ ≠ n₃
d = ketebalan penuh teras
Notes: Durasi 50 detik. Gunakan diagram untuk menunjukkan arah x dan z. Teras n2 lebih tinggi dari kedua selubung. Simetris bila n1=n3, asimetris bila tidak sama. Skema tidak berskala. Sumber Bab 4.1, hlm. 93–94.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 3
Syarat modus terpandu
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
03
n efektif = β/k₀
max(n₁, n₃) < n efektif < n₂
Di teras, profil medan berosilasi.
Di selubung, ekor evanescent meluruh secara eksponensial.
Syarat batas dan fase memilih nilai β yang diizinkan.
Notes: Durasi 60 detik. Turunkan rentang indeks efektif dari tanda koefisien persamaan gelombang: medan berosilasi dalam teras dan meluruh di selubung. Pantulan total saja belum menentukan modus karena syarat fase juga dibutuhkan. Selubung membawa bagian daya longitudinal, bukan berarti radiasi keluar. Sumber Bab 4.1.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 4
Polarisasi TE dan TM
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
04
Aspek | TE | TM
Komponen mandiri | Eᵧ(x) | Hᵧ(x)
Komponen longitudinal nol | Ez = 0 | Hz = 0
Syarat batas | Eᵧ dan (1/μ)Eᵧ′ kontinu | Hᵧ dan (1/ε)Hᵧ′ kontinu
Akibat | Dispersi TE | Dispersi TM berbeda
Analisis berikut menghitung keluarga modus TE.
Notes: Durasi 50 detik. Arah z merupakan arah propagasi. TE berarti Ez=0; TM berarti Hz=0. Jelaskan bahwa masing-masing masih memiliki komponen longitudinal dari medan lainnya. Semua model numerik selanjutnya hanya untuk TE. Sumber Bab 4.1 a dan b.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 5
Hubungan dispersi slab simetris
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
05
h² = k₀²n₂² − β² q² = β² − k₀²n₁²
hd = mπ + 2 arctan(q/h)
V = k₀d √(n₂² − n₁²)
Modus TEₘ terikat jika V > mπ
0 < V ≤ π: hanya TE₀ pada slab simetris ideal
Notes: Durasi 80 detik. Mulai dari cos(hx) pada teras untuk mode genap. Kontinuitas turunan memberi h tan(hd/2)=q. Gabungan genap dan ganjil menjadi persamaan fase. Definisikan h dan q sebagai bilangan gelombang melintang dan konstanta peluruhan. V memakai ketebalan penuh, bukan setengah ketebalan. TE_m terikat bila V>mπ. Pada cutoff tepat jangan hitung sebagai modus terikat. Sumber Bab 4.1–4.2.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 6
Kopling dan perturbasi pada Bab 4
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
06
Kopling prisma
Komponen vektor gelombang sejajar antarmuka harus cocok dengan β modus.
Pandu terkubur
Pendekatan indeks efektif menggabungkan pembatasan pada dua arah.
Perturbasi dielektrik
Perubahan permitivitas dan tumpang tindih medan memunculkan kopling.
Notes: Durasi 50 detik. Kopling prisma membutuhkan kecocokan β=k0 np sinθ. Pandu terkubur dapat dianalisis dengan pendekatan indeks efektif bertahap. Perubahan permitivitas menghubungkan modus melalui overlap medan. Materi ini mengantar teori directional coupler. Sumber Bab 4.3–4.5.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 7
Parameter simulasi
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
07
Parameter | Nilai | Peran
Indeks teras dan selubung | 1,51 dan 1,50 | Kontras indeks kecil
Ketebalan teras d | 2 µm | Acuan single mode TE
Panjang gelombang λ | 1,55 µm | Tetap pada semua sapuan
Sapuan ketebalan | 0,2 sampai 12 µm | Kemunculan modus
Celah kopler g | 2; 4; 6 µm | Pengaruh tumpang tindih
Asumsi: slab 1D, isotropik, nonmagnetik, tanpa rugi.
Notes: Durasi 45 detik. Angka indeks merupakan pilihan pedagogis yang mengikuti skala contoh Bab 4, bukan sifat material komersial yang diukur. Semua panjang internal memakai mikrometer. Panjang gelombang dan indeks dibuat tetap saat ketebalan atau celah divariasikan.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 8
Profil medan TE₀
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
08
Chart: Eᵧ / max |Eᵧ|
n efektif
1,503065
β
6,092927 µm⁻¹
Γ teras
50,02%
Notes: Durasi 60 detik. Teras berada pada -1 sampai +1 mikrometer. Indeks efektif 1,503065 memenuhi rentang terikat. Grafik menampilkan amplitudo, bukan daya. Faktor pengurungan daya diperoleh dengan mengintegralkan kuadrat medan. Sekitar separuh daya berada di teras dan sisanya di selubung tetapi seluruhnya merupakan mode terpandu.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 9
Ketebalan mengubah modus terpandu
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
09
Chart: n efektif
TE2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5001 | 1.5001 | 1.5001 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5003 | 1.5003 | 1.5004 | 1.5004 | 1.5005 | 1.5006 | 1.5006 | 1.5007 | 1.5007 | 1.5008 | 1.5009 | 1.5009 | 1.501 | 1.501 | 1.5011 | 1.5012 | 1.5012 | 1.5013 | 1.5013 | 1.5014 | 1.5015 | 1.5015 | 1.5016 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5018 | 1.5018 | 1.5019 | 1.502 | 1.502 | 1.5021 | 1.5021 | 1.5022 | 1.5022 | 1.5023 | 1.5024 | 1.5024 | 1.5025
d = 2 µm
1 modus TE
d = 8 µm
2 modus TE
d = 12 µm
3 modus TE
Notes: Durasi 70 detik. Naiknya ketebalan menaikkan V dan memungkinkan pola dengan lebih banyak simpul. Cabang baru muncul dari indeks selubung. Cutoff TE1 pada 4,4670 mikrometer dan TE2 pada 8,9341 mikrometer. Pada ketebalan tepat cutoff, mode baru belum terikat. Nilai grafik berasal dari 180 solusi ketebalan.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 10
Geometri directional coupler
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
10
Pandu a d = 2 µm
Pandu b d = 2 µm
Celah g = 2, 4, atau 6 µm
z arah propagasi
n teras = 1,51
n selubung = 1,50
Jarak pusat
g + d
Notes: Durasi 45 detik. Dua teras identik mendukung satu modus masing-masing. Celah g diukur antartepi, bukan antarpusat. Seluruh selubung memiliki indeks sama. Kedekatan teras memungkinkan ekor evanescent saling menjangkau. Diagram dapat diedit di PowerPoint dan tidak berskala. Sumber geometri Bab 4.6.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 11
Supermode menentukan koefisien kopling
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
11
Supermode simetris: β₊ = 6,095196 µm⁻¹
Supermode antisimetri: β₋ = 6,089617 µm⁻¹
κ = (β₊ − β₋)/2 = 0,0027896 µm⁻¹
Hasil untuk celah acuan g = 4 µm
κ adalah besaran turunan dari struktur dan solusi medan.
Notes: Durasi 80 detik. Koefisien kopling tidak ditebak. Pada setengah struktur dipasang kondisi genap E=1 E'=0 atau ganjil E=0 E'=1. Medan dan turunannya diteruskan melalui celah serta teras. Pada selubung luar dipenuhi E'+qE=0. Dua akar indeks menghasilkan beta plus dan minus. Jelaskan kappa sama dengan setengah pemisahan beta. Model supermode merujuk COMSOL Directional Coupler 6.3, bagian pengantar.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 12
Perpindahan daya sepanjang propagasi
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
12
Chart: Daya / P₀
P(a)/P₀ = cos²(κz)
P(b)/P₀ = sin²(κz)
L₅₀ = 281,55 µm
Lc = 563,09 µm
L beat = 2Lc
Notes: Durasi 80 detik. Dari dA/dz=-ikappa B dan dB/dz=-ikappa A diperoleh persamaan osilator untuk A. Dengan input A=1 B=0, daya cos kuadrat dan sin kuadrat. Garis menunjukkan daya modal ideal, bukan integral pada teras saja. Konservasi Pa+Pb=P0 berlaku tanpa rugi.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 13
Pengaruh celah antarpandu
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
13
Chart: Lc (µm)
| 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6
Panjang transfer | 243.5477 | 253.8057 | 264.5603 | 275.8245 | 287.6127 | 299.94 | 312.8228 | 326.2782 | 340.3248 | 354.9817 | 370.2693 | 386.209 | 402.8234 | 420.1358 | 438.1711 | 456.9551 | 476.5147 | 496.8781 | 518.0749 | 540.1358 | 563.0927 | 586.9793 | 611.8304 | 637.6823 | 664.5729 | 692.5417 | 721.6298 | 751.8801 | 783.337 | 816.0471 | 850.0586 | 885.4219 | 922.1892 | 960.4151 | 1000.1563 | 1041.4717 | 1084.4228 | 1129.0733 | 1175.4898 | 1223.7414 | 1273.9
g (µm) | κ (µm⁻¹) | Lc (µm)
2 | 0,0064496 | 243,55
4 | 0,0027896 | 563,09
6 | 0,0012331 | 1273,90
Celah membesar
Kopling melemah
Panjang transfer bertambah
Notes: Durasi 70 detik. Dengan memperbesar g, splitting supermode berkurang, kappa mengecil, dan panjang transfer bertambah. Angka Lc naik 5,23 kali dari g2 ke g6. Pada panjang tetap, daya tidak monoton sebab kopler lebih kuat dapat sudah melewati transfer maksimum. Contoh pada z563,09 mikrometer: Pb/P0 0,2216; 1; 0,4094.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 14
Pembagi daya dan prinsip sakelar
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
14
Pembagi 50:50
L = π/(4κ) = 281,55 µm pada g = 4 µm
Transfer penuh ideal
L = π/(2κ) = 563,09 µm
Sakelar aktif
Perlu kendali indeks untuk mengubah Δβ atau κ.
P(b) maksimum / P₀ = κ² / [κ² + (Δβ/2)²]
Notes: Durasi 75 detik. Untuk pembagi 50:50 pilih Lc/2. Untuk full transfer pilih Lc. Pada perangkat pasif panjang tetap tidak berarti switching aktif. Aktuator harus mengubah indeks, detuning atau kopling. Generalisasi mismatch menurunkan maksimum transfer. Untuk Delta beta=2kappa maksimum0,5, dan 4kappa maksimum0,2. Belum ada model respons aktuator.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 15
Kesimpulan dan batas model
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
15
Ketebalan menentukan jumlah modus dan indeks efektif.
Tumpang tindih medan menghasilkan pemisahan supermode.
Celah dan panjang interaksi menentukan pembagian daya.
Model ideal: 1D, dua modus dominan, tanpa dispersi material
dan tanpa rugi fabrikasi atau sambungan.
Pemeriksaan: syarat terikat, residual akar, dan konservasi daya.
Notes: Durasi 65 detik. Ulangi hubungan antarkonsep, bukan sekadar membacakan angka. Tes residual1e-14 dan konservasi daya2,22e-16 memeriksa implementasi. Pemindaian akar801 hingga4001 stabil. Batas model penting: satu dimensi, tanpa rugi, tidak memodelkan material atau masukan nyata. Perangkat perlu analisis lanjut sebelum fabrikasi.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.

## Slide 16
Pustaka dan diskusi
OPTIK MODERN · PENUGASAN 1
16
Bab 4 Pandu Gelombang Planar
Materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120.
Optik Modern Pertemuan 9
Penugasan 1, slide 9–12, semester ganjil 2026/2027.
COMSOL 6.3, Directional Coupler
Bagian pengantar dan definisi model.
Mengapa n efektif berada di antara indeks teras dan selubung?
Notes: Durasi 55 detik. Sumber utama materi Bab4 yang diberikan dan slide penugasan halaman9–12. COMSOL hanya mendukung penjelasan supermode, bukan nilai parameter simulasi. Sisakan empat menit diskusi. Jawaban panduan: neff harus di antara indeks agar solusi berosilasi di teras dan meluruh di luar; d menaikkan V; celah sangat memengaruhi kappa sedangkan daya pada panjang tetap bergantung fase.
Sumber: Bab 4 Pandu Gelombang Planar, materi kuliah yang diberikan, hlm. 93–120. Parameter dan hasil numerik dari simulasi_optik.py.
URL sumber tambahan: https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.models.woptics.directional_coupler/directional_coupler.html